Załącznik nr 2

Opis zakresu robót przewidzianych do wykonania zadania:

Przedmiotem zamówienia jest budowa ul. Brzozowej miedzy ul. Przedszkolną                                     i Paderewskiego  w Człopie.

Zakres prac obejmuję:

- zabezpieczenie i organizację placu budowy;

- budowę ul. Brzozowej (szerokość jezdni 5,00 m, pochylenie poprzeczne jednostronne 2%);

- budowę chodników dla pieszych o szerokości od 1,50m  do 2,00 m;

- budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych (35 szt. o wymiarach 2,5 x 5,0 m)

- budowę miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych (2 szt. o wymiarach 3,6 x 5,0m)

- przebudowę zjazdów na posesję,

- odwodnienie w przyległy teren pasa drogowego oraz do istniejącej kanalizacji deszczowej,

- oznakowanie pionowe i poziome,

- wykonanie oświetlenia ulicznego w zakresie projektowanego układu drogowego.