Człopa, dnia 11.10.20112 r.

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy: www.bip.czlopa.pl

Dotyczy:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na :

Budowę budynku wielorodzinnego w Człopie

Postępowanie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 371560-2012          z dnia 28.09.2012 r.

Do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1.

Zgodnie z pkt.4.12.1 opisu technicznego branży architektura, „okna należy wykonać jako drewniane lub PVC, szyba zespolona ( współ. Szyby min.U=1,1 (W/m2K); kolor mahoń.. Pkt.8.3. opisu technicznego stolarka okienna i drzwiowa – szyby typu O2.       ( poziom bezpieczeństwa O2) ”

Prosimy o jednoznaczne określenie:

- czy okna należy wycenić jako wykonane z profili PCV ?

- czy nawietrzaki maja być montowane po dwie sztuki na mieszkanie tj.            w pomieszczeniu kuchni oraz jeden w pokoju co umożliwia przewietrzanie całego mieszkania.

- prosimy o doprecyzowanie: czy okna mają mieć kolor mahoń tylko od strony zewnętrznej ( elewacji) a od strony wewnętrznej białe ?

- czy wszystkie szyby ( wewnętrzne oraz zewnętrzne ) w oknach mają być typu O2 ( koszt dopłaty do okna za 1m2 szyby  zespolonej wew. oraz zewn. Typu O2 wynosi ok. 210 zł )

Odp.

a) Tak

b)  Tak

c) Okna należy przyjąć w kolorze z zewnątrz mahoń a od wewnątrz białe.

d) Szyby jako O2 należy przyjąć tylko zewnętrzne, natomiast partie stolarki zewnętrznej wejściowej do przedsionka i wewnętrznej wejściowej do przedsionka wszystkie szyby w wersji O2

Pytanie 2.

Zgodnie z pkt. 4.12.2. opisu technicznego branży architektura drzwi wewnętrzne lokalowe należy wykonać jako typowe np. wg katalogu Porta. W związku z szeroką gamą rodzajów drzwi wewnątrzlokalowych firmy PORTA, prosimy o podanie czy          w ofercie uwzględnić drzwi o standardzie porównywalnym do drzwi np. PORTA typ DECOR wraz z ościeżnicą drewnianą regulowaną?

Odp.

Tak

Pytanie 3.

Prosimy o określenie rodzaju materiału, z jakiego mają być wykonane drzwi zewnętrzne wejściowe do przedsionka (główne do budynku)  oraz wewnętrzne wejściowe pomiędzy przedsionkiem a komunikacją. Czy drzwi w komunikacji należy wykonać jako aluminiowe w systemie o parametrach nie gorszych niż np.

- drzwi zewnętrzne: Yawal TM 62, wymiary przekroju profilu aluminiowego 64,6 mm/ 39,6 mm, wypełnienie szyba zespolona bezpieczna VSG 33.1/16a/VSG33.1

- drzwi wewnętrzne z profilu Yawal PBI 50N o wymiarze charakterystycznym 50 mm,  wypełnienie szkło bezpieczne pojedyncze

Odp.

Tak. Drzwi zewnętrzne do przedsionka powinny być wykonane z zewnątrz w okleinie w kolorze mahoń.

Pytanie 4.

Prosimy o odpowiedź czy w drzwiach zewnętrznych i wejściowych wejściowych do przedsionka należy zamontować samozamykacz z funkcją  „STOP” ?

Odp.

Drzwi powinny być dodatkowo wyposażone w samozamykacze.

Pytanie 5.

Drzwi wewnętrzne do kotłowni nie zostały ujęte w zestawieniu stolarki. Prosimy         o odpowiedź czy należy je wykonać jako drzwi stalowe pełne np. Hörmann                o odporności ogniowej EI 60 (1,0x2,09) 1szt. oraz o odporności ogniowej EI 30 1szt.?

Odp.

Zgodnie z rysunkiem rzutu piwnic – branża architektoniczna i zgodnie z paragrafem 220 WT drzwi do magazynu oleju można przyjąć jako Hörmann  o odporności ogniowej EI 60 (0,99x2,09) 1 szt. (zawiasy samozamykające), a drzwi do kotłowni Hörmann o odporności ogniowej EI 60 (0,99x2,09) 1 szt. (zawiasy samozamykające), wielkości podane w ościeżach.

Pytanie 6.

Zgodnie z pkt. 4.12.2. do opisu technicznego branży architektura, nie zostały określone parametry techniczne oraz rodzaj materiału dla drzwi wejściowych do mieszkań. Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju materiału, z jakiego mają być wykonane.

Prosimy o odpowiedź czy drzwi wejściowe antywłamaniowe klasy C o następujących parametrach:

- płat skrzydła stalowy, wypełniony pianką poliuretanową, pokryty dwustronnie laminatem plastizolem,

- zamek wpuszczany z wkładką na klucz dorabiany na podstawie karty kodowej,

- wielopunktowe zabezpieczenie za pomocą rygli ruchomych zamka głównego,

- stały bolec antywyważeniowy od strony zawiasu,

- wizjer szerokokątny oraz klamka

- ościeżnica stalowa (F8, mocowanie na kotwy), pokryta identycznym laminatem jak skrzydło,

- próg w kolorze ościeżnicy

będą spełniały wymogi dotyczące drzwi wejściowych do mieszkań ? czy musza posiadać EI30 ?

Odp.

Drzwi o charakterystyce jak powyżej będą spełniały wymogi dotyczące drzwi wejściowych do mieszkań z komunikacji ogólnej, sugeruje się drzwi o gładkim wykończeniu. Zgodnie z paragrafem 217 WT drzwi powinny mieć odporność EI15.

Pytanie 7.

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego:

- Brak zestawienia drzwi indywidualnych (drzwi wewnętrzne lokalowe, drzwi wejściowe do mieszkań)

- Brak zestawienia drzwi w piwnicy (wejście do kotłowni i magazynu oleju)

- Dokumentacja dotycząca przyłączy wod-kan. O której mowa na stronie 3 projektu budowlano wykonawczego instalacji wod-kan ,co, i kotłowni olejowej.

Odp.

W sprawie zestawień drzwi:

Pracownia projektowa opracowywała projekt na poziomie projektu budowlanego. Zakres projektu zgodnie z Rozporządzeniem Ministrem Transportu i gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu projektu  budowlanego brak wymogu sporządzenia takich zestawień. Rodzaj drzwi wewnątrzlokalowych należy przyjąć          z opisu i zgodnie z odpowiedzią na pytanie 2. Rodzaj drzwi do kotłowni i magazynu oleju zgodnie z odpowiedzią na pytanie 6. Wielkość i sposób otwierania poszczególnych skrzydeł podana jest na rzutach kondygnacji i z rzutów należy odczytać te informacje. Drzwi które należy wyposażyć w kratki nawiewne oznaczone są na rzucie dodatkową (*). Dokumentacja dotycząca przyłączy wod.-kan. została zamieszczona na bip-ie.

Pytanie 8.

Prosimy o podanie rodzaju materiału, z jakiego mają zostać wykonane parapety wewnętrzne w mieszkaniach. 
Czy należy przyjąć parapety wewnętrzne wykonane z konglomeratu wzór np. Botticino gr.3cm szerokości 25cm?

Odp.

Parapety wewnętrzne mają być wykonane z PCV w kolorze białym.

Pytanie 9.

Prosimy o podanie rodzaju materiału, z jakiego należy wykonać parapety zewnętrzne. Czy należy przyjąć parapety zewnętrzne wykonane z blachy powlekanej wraz z zaślepkami?

Odp.

Tak, kolor brązowy – RAL w nawiązaniu do wykończenia zewnętrznego stolarki (mahoń).

Pytanie 10.

Zgodnie z pkt. 4.9. opisu technicznego branży architektura – elementy wykończeniowe zewnętrzne, cokoły należy wykonać z tynku mineralnego malowanego farbą silikatową. Zgodnie ze sztuką budowlaną cokoły powinny być wykonane z materiału zapobiegającego zniszczeniu oraz zabrudzeniu cokołu, który jest najbardziej narażony na uszkodzenia. W związku z powyższym prosimy o odpowiedź czy cokół należy wykonać z tynku akrylowego (mozaikowego) baranek  np. FAST GRANIT?

Odp.

Tak.

Pytanie 11.

Zgodnie z pkt. 4.9. opisu technicznego branży architektura – elementy wykończeniowe zewnętrzne, elewację należy wykonać z tynku mineralnego malowanego farba silikatową. W dokumentacji nie sprecyzowano jakiego rodzaju tynk należy wykonać (baranek czy kornik) oraz nie podano grubości ziarna ani koloru. Prosimy o  odpowiedź czy należy przyjąć tynk baranek o grubości ziarna 2mm?

Odp.

Tak

Pytanie 12.

Zgodnie z punktem 4.8. posadzki -  w pokojach, korytarzach wewnętrznych, pomieszczeniach gospodarczych przy mieszkaniach należy ułożyć panele. Dokumentacja techniczna nie precyzuje klasy ścieralności paneli ( istnieje 5 klas od AC1 do AC5), oraz klasy używalności ( np. 21, 22, 23, 31, 32 i 33). Prosimy                o  odpowiedź czy należy przyjąć panele podłogowe o klasie ścieralności AC4 i klasie używalności 31 ?

Odp.

Tak

Pytanie 13.

Na rysunku numer 4A – elewacje, między oknami widnieją szczegóły architektoniczne nie opisanie w dokumentacji projektowej.

Prosimy o odpowiedź czy między oknami należy wykonać  bonie z listew PCV w styropianie szerokości 5cm i głębokości 2cm (trasowanie boni, wycięcie boni w styropianie, wyrównanie, przygotowanie masy klejowej, zabezpieczenie kształtu profilem przez jego wklejenie) ?

Odp.

Tak

Pytanie 14.

Zgodnie z opisem technicznym branży architektura punkt 7.0. – ochrona p.poż. obiektu ppkt.8 zostały określone wymagania względem klasy odporności dla elementów konstrukcyjnych (główna konstrukcja nośna R30, stropy REI30, ściany zewnętrzne EI30 itp. ) Prosimy o przeanalizowanie dokumentacji projektowej pod względem klasy odporności ogniowej zaprojektowanych ścian i stropów piwnicy,         w której znajduje się kotłownia olejowa oraz magazyn oleju zgodnie z paragrafem 220 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Odp.

Przegrody i drzwi w projekcie spełniają powyższe wymogi z WT.

Pytanie 15.

W § 5 ust.1 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ, błędnie przyjęto wysokość stawki podatku od towaru i usług VAT, w wysokości 23%. Zgodnie z  art.41 ust.12 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (PKOB 1-11-112-1122) dla robót budowlano montażowych związanych z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego stawkę podatku VAT należy przyjąć w wysokości 8%. Prosimy o skorygowanie zapisów we wzorze umowy.

Odp.

Wprowadzono zmiany.

Pytanie 16.

Czy wykonanie przyłączy do budynku : wod-kan, energetycznego, telekomunikacyjnego, tv,  internet  leży po stronie Zamawiającego na podstawie zawartych umów z dostawcami?

Odp.

Wykonanie przyłączy wod.-kan oraz elektrycznego leży po stronie wykonawcy.

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

mgr Zdzisław Kmieć