Człopa: Dostawa zestawu narzędzi hydraulicznych.
Numer ogłoszenia: 339606 - 2011; data zamieszczenia: 18.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Człopie, ul. Paderewskiego 9, 78-630 Człopa, woj. zachodniopomorskie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa zestawu narzędzi hydraulicznych..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu narzędzi hydraulicznych: 1. agregat hydrauliczny - napędzany silnikiem benzynowym 4 suwowym - zamontowane 2 pary węży zasilających o długości 10m zakończonych pojedynczymi szybkozłączami jeden z węży musi być pokryty substancją luminescencyjną, świecącą w ciemności, umożliwiający jednoczesną i niezależną pracę 2 narzędzi hydraulicznych - wydajność pompy- niskie ciśnienie min. 2 x 2,5 l na min, wysokie ciśnienie: 2 x 0,55 l na min, - wyposażony w zawory odcinające ciśnienie dla poszczególnych sekcji zasilających - agregat z ramą ochronną ułatwiającą montaż i transport - zbiornik oleju hydraulicznego min. 3,5 l - waga max 29 kg 2. nożyce hydrauliczne - klasa zdolności cięcia zgodnie z PN EN 13204 min. G - rozwarcie ostrzy zgodnie z PN EN 13204 min. 150 mm - ostrza o kształcie zapewniającym wciąganie ciętego materiału w kierunku sworznia; nie dopuszcza się ostrzy prostych i prostych z zakrzywionymi końcówkami - wymiary max 708 x 213 x 165 mm - sterowanie urządzeniem za pomocą zaworu gwieździstego umożliwiającego pracę za pomocą kciuka, - waga max 14,5 kg 3. rozpieracz ramieniowy - siła rozpierania zgodnie z PN EN 13204 min. 34 kN - rozwarcie ramion min 600 mm - dystans ciągnięcia min. 400 mm - wymiary max 750 x 355 x 260 mm - sterowanie urządzeniem za pomocą zaworu gwieździstego umożliwiającego pracę za pomocą kciuka, - waga - max 17 kg Ponadto muszą być spełnione następujące wymagania: Wraz z ofertą należy dostarczyć kopie odpowiednich świadectw dopuszczenia CNBOP potwierdzających parametry oferowanego sprzętu. Sprzęt musi pracować w systemie szybkozłączy umożliwiającym podłączanie i odłączanie narzędzi bez konieczności zamykania przepływu oleju na pompie. Sprzęt musi być fabrycznie nowy, pochodzić od jednego producenta; nie dopuszcza się dokonywania żadnych przeróbek..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.11.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- FIRE-MAX Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 60648,15 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- Cena wybranej oferty: 64582,00

- Oferta z najniższą ceną: 64582,00 / Oferta z najwyższą ceną: 67120,00

- Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

- 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

- 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Przedmiotem dostawy są narzędzia hydrauliczne powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.