### PROJEKT  BUDOWLANY

Obiekt: Remont istniejących  nawierzchni oraz utwardzenie

działek budowlanych.

Przyłącza kanalizacji deszczowej.

Adres obiektu:  Człopa,  Osiedle Moniuszki

działki nr 15/6,15/13,15/14,16/38

Inwestor :         Miasto i  Gmina  Człopa

ul. Strzelecka 2,  78-630 Człopa

Branża :               Drogowa

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.

z 2006r. Nr 156 poz.1118 z późniejszymi zmianami)

Oświadczam, iż projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracował:                                                Projektant:

tech. Zofia Wasilkowska				         tech. Jerzy Kupień								        	         upr. nr NN8345/442/81

Wałcz,  2009.09.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. Część opisowa

- Opis budowlany.

- Opinia Nr 201/2009 uzgodnienia dokumentacji projektowej z dnia 18.09.2009r.

- Warunki techniczne z dnia 01.09.2009r.

- Mapa ewidencyjna w skali 1:1000

II. Część rysunkowa

- Projekt zagospodarowania terenu w skali  1:500 – rys. nr 1.

- Profil podłużny w skali 1:500/100 – rys. nr 2.

- Przekroje konstrukcyjne nawierzchni – rys. nr 3.

- Profile przyłączy kanalizacji deszczowej – rys. nr 4.

- Szczegół studzienki deszczowej  – rys. nr 5.

III. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

IV. Część formalno-prawna

- Przynależność do Izby Inżynierów.

- Uprawnienia projektanta.

OPIS BUDOWLANY

Do projektu budowlanego remontu istniejących nawierzchni oraz utwardzenie działek budowlanych wraz z przyłączami kanalizacji deszczowej na Osiedlu Moniuszki w Człopie

-  działki nr 15/6, 15/14, 16/38.

- Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem.

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500.

- Wizja lokalna w terenie.

- Pomiary wykonane z natury.

- Uzgodnienia.

- Obowiązujące normy i warunki techniczne.

- Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest remont i przebudowa istniejących nawierzchni wraz 
z odwodnieniem, na Osiedlu Moniuszki w Człopie, w zakresie granicy opracowania, na działkach budowlanych nr 15/6, 15/14, 16/38 polegającej na:

- remoncie istniejących  nawierzchni utwardzonych – ułożenie kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego.

- utwardzenie w/w części działek budowlanych – ułożenie kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego.

- przełożenie  nawierzchni chodników, na kostkę brukową betonową.

- wymiana zniszczonych istniejących krawężników betonowych na nowe, betonowe uliczne, proste i najazdowe.

- wykonanie przyłączy deszczowych wraz z podłączeniem do istniejących studzienek rewizyjnych betonowych.

- wymiana rur na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej – ok. 90.00 mb

- Stan istniejący.

3.1  Opis terenu.

W chwili obecnej omawiany teren objęty niniejszym opracowaniem jest w złym stanie technicznym, tzn., że istniejące nawierzchnie utwardzone są bardzo zniszczone 
i zdeformowane. Miejscami występują ubytki nawierzchni tzn. dziury oraz nie normatywne spadki poprzeczne i podłużne.

Powyższe powierzchnie w chwili obecnej utwardzone są częściowo płytami żelbetowymi, częściowo żużlowe z domieszką tłucznia i betonu wylewanego na mokro. W związku 
z powyższym przeznaczone są do całkowitego remontu.

Celem podwyższenia parametrów technicznych i układu komunikacyjnego dla pojazdów osiedlowych, należy również przeprowadzić niewielkie zmiany w planie sytuacyjno-wysokościowym osiedla Moniuszki (poszerzenia).

W chwili obecnej odwodnienie powyższych powierzchni utwardzonych odbywa się spadkami podłużnymi i poprzecznymi na teren przyległy nieutwardzony.

Na terenie osiedla istnieje sieć kanalizacji deszczowej i dlatego jest możliwość zaprojektowania wpustów ulicznych i odprowadzenie wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Chodnik znajdujący się wzdłuż linii istniejących budynków mieszkalnych od strony garaży, również przeznaczony jest do remontu i wymiany na całej długości i szerokości popękanych i pozapadanych płytek betonowych 35x35x5cm, na kostkę brukową betonową, przez co poprawi się bezpieczeństwo przechodniów.

Na omawianym terenie występują następujące sieci: kanalizacja sanitarna i deszczowa, wodociągowa, energetyczna, telekomunikacyjna.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić właścicieli tych sieci,
a roboty ziemne w ich pobliżu wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością.

Konfiguracja terenu zróżnicowana, co widać na profilu podłużnym i planie sytuacyjno- wysokościowym, ze spadkiem w kierunku zachodnim.

- Stan projektowany.

Plan zagospodarowania terenu opracowano w skali 1:500.

Geometrię przebudowywanych placów wpisano w istniejący pas, ograniczony budynkami 
i ogrodzeniami poszczególnych działek oraz w dowiązaniu do ul. Moniuszki.

Celem polepszenia komunikacji, omawiany odcinek należy wykonać zgodnie 
z załączonym planem zagospodarowania terenu.

Oś należy wytyczyć zgodnie z załączonym profilem podłużnym od  ,,A” do ,,J”
w dowiązaniu do istniejącej zabudowy.

Spadki podłużne zgodnie z załączonym profilem podłużnym, a poprzeczne 2 % 
i miejscami zmienne w calu dowiązania się do istniejącej zabudowy – patrz plan zagospodarowania i przekroje konstrukcyjne nawierzchni.

Powierzchnie utwardzone ogranicza się wkoło krawężnikiem ulicznym betonowym 15x30x100cm. Na odcinku ,,C” do ,,H” zaprojektowano ściek przykrawężnikowy  
z kostki brukowej 20x10x10 cm, na ławie betonowej z B 15, zbierający wody opadowe 
powyższych powierzchni i odprowadzający je do zaprojektowanych wpustów ulicznych.

(patrz plan zagospodarowania terenu, profil podłużny, uzgodnienie Z.U.D.P.).

Pozostałe elementy rozwinięcia sytuacyjno-wysokościowego pokazano dokładnie na załączonych rysunkach.

- Roboty ziemne.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokonać najpierw wszelkich niezbędnych rozbiórek. Miejsce składowania materiałów z robót rozbiórkowych wskaże Inwestor.

Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu koryta, na całej szerokości powierzchni placów przeznaczonych do utwardzenia – patrz projekt zagospodarowania terenu.

Roboty ziemne zostały obliczone analitycznie – patrz przedmiar do kosztorysu.

Głębokość koryta od linii projektowanej niwelety drogi  wynosi: - 0,42 m dla placów, oraz  - 0,16m dla chodników.

Ziemię uzyskaną z korytowania w ilości ok. 496,00 m3 należy częściowo przemieścić 
w ilości 142.00 m3 i uformować w nasyp, w okolicy istniejących garaży (występujące zaniżenie terenowe).

Nadmiar ziemi z wykopów w ilości ok. 354,00 m3 należy wywieść na odległość do 5 km
 – miejsce wskaże Inwestor.

- Konstrukcja nawierzchni.

Sposób wykonania nawierzchni zgodnie z załączonymi szczegółami konstrukcyjnymi oraz specyfikacją wykonania i odbioru robót.

Nawierzchnia placów utwardzonych, z kostki brukowej wibroprasowanej gr. 8 cm kolorowej, a ciągi komunikacyjne dla pojazdów z koski szarej. Ostateczna decyzja co do koloru kostki i wzoru jej ułożenia -  należy do Inwestora.

  - Konstrukcja nawierzchni utwardzonych.

- kostka brukowa wibroprasowana gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 15 cm

- warstwa odsączająca  żwirowo-piaskowa gr. 15cm

Nawierzchnię ograniczono krawężnikiem ulicznym betonowym 15x30 cm, ułożony 
w ławie betonowej z oporem z B15.

Ściek przykrawężnikowy wykonać z kostki brukowej wibroprasowanej 20x10x10 cm na ławie betonowej 20x20 cm z B15.

Na wjazdach krawężnik zaniżony najazdowy 15x22 cm w ławie z oporem z B 15.

  - Konstrukcja nawierzchni chodnika.

- kostka brukowa wibroprasowana gr. 6 cm

- podsypka cem.-piaskowa gr. 4 cm

- wyrównać istniejącą podsypkę żwirowo-piaskową, warstwą piasku gr. 6 cm

Chodniki sytuacyjnie i wysokościowo dowiązać do istniejącej sytuacji. Od  strony zieleni  ograniczyć obrzeżem betonowym 8x30 cm.

7. Przyłącza kanalizacji deszczowej

W celu odprowadzenia wód opadowych z utwardzonych nawierzchni, zaprojektowano wpusty uliczne i przyłącza kanalizacji deszczowej, podłączone do istniejących studzienek rewizyjnych zgodnie z wytycznymi do warunków technicznych.

Przyłącza kanalizacji deszczowej projektuje się z rur PVC klasy N prod. WAVIN-                  Metalplast Buk k/Poznania, GAMRAT –Jasło, itp. o złączach kielichowych łączonych na uszczelkę gumową. Uszczelki rurociągów przed montażem posmarować smarem zalecanym przez producenta rur. Przebieg rurociągu przy skrzyżowaniu z uzbrojeniem podziemnym

i nadziemnym wykonać z zachowaniem minimalnych odległości poziomych i pionowych. Roboty ziemne z uwagi na uzbrojony teren oraz utrudnienia w terenie (sieć wodociągowa, sieć kan. sanit., kable telekomunikacyjne, energetyczne) prowadzić ręcznie.

Podłączenie wpustu W5 wykonać przy pomocy studzienki rewizyjnej z kręgów żelbetowych (1500 z płytą nadstudzienną i włazem żeliwnym, wykonaną na istniejącej sieci deszczowej.

Przejścia rur PVC przez ściany studzienek wykonać w tulejach ochronnych z uszczelką. 
W przypadku studni z elementów firmy BS izolacje są zbędne. Studzienki wpustów ulicznych projektuje się betonowe (500 z osadnikiem.

Przyłącza deszczowe z rur PVC ułożyć na podsypce piaskowej i wykonać dodatkowo obsypkę.

- Rury kanalizacyjne PVC DN  200 x 7,3    L=71,00 m

- Studnia  Dw 1500 – szt. 1

- Wpusty uliczne z osadnikiem – szt. 6

- Rury kanalizacyjne PVC DN 315 x 9,2    L= 90,00 m   (wymiana na istn. sieci kan.sanitarnej)

Z uwagi na uzbrojenie terenu, na odcinkach gdzie jest projektowana sieć deszczowa, należy roboty ziemne wykonać ręcznie w porozumieniu i pod nadzorem właścicieli tych sieci, zgodnie z PN-68B06050.

Wykonawca winien przed przystąpieniem do robót ziemnych zapoznać się z opracowaną dokumentacją, z załączonymi uzgodnieniami i warunkami wydanymi przez jednostki uzgadniające trasę rurociągów. Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy wykonać przekopy próbne celem potwierdzenia przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego.

Ograniczenia lub zamknięcia ruchu samochodowego w pasach drogowych należy oznakować i zabezpieczyć.

Zagłębienie oraz spadki na projektowanych rurociągach podano na profilu rys. nr 4. Dno wykopu winno być dokładnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych części stałych. Pod rurociąg winna być wykonana podsypka z piasku min. 15 cm ÷ 20 cm,
a nad rurą obsypka. W czasie wykonywania robót ziemnych przez ciągi piesze, oraz drogi dojazdowe należy zabezpieczyć:

- dla pieszych kładkami z obustronną barierką

- dla pojazdów mostami przejazdowymi

Otwarte wykopy oznakować i prawidłowo zabezpieczyć zgodnie z przepisami BHP.

Obsypka rurociągów w świetle obowiązujących wytycznych powinna być prowadzona po zakończeniu posadowienia rurociągu, po próbach szczelności i po jego odbiorze przez inspektora nadzoru. W trakcie wykonywania zasypki rurociągu, zaleca się umieścić nad przewodem taśmę i osobno przewód sygnalizacyjny.

Zasypkę wykopu należy prowadzić warstwami, z zagęszczeniem co 20 cm.

Poziom górnej powierzchni włazu studzienki oraz wpustu w nawierzchni utwardzonej powinien być równy z nawierzchnią.

Przewody kanalizacyjne z rur PVC należy poddać próbie w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu oraz infiltrację wód opadowych do przewodu.

7.2 Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem

Przy skrzyżowaniu z istniejącymi sieciami wod.-kan., kablami telekomunikacyjnymi oraz innym uzbrojeniem w przypadku niezachowania odległości pionowej na rurociągach zamontować rury ochronne.

Przy skrzyżowaniu z kablami telekomunikacyjnymi nie ułożonymi w kanalizacji kablowej, w przypadku gdy odległości pionowe pomiędzy ścianką rury kanalizacyjnej a kablem są mniejsze niż 0,50m, na kablu należy zamontować pustak kablowy. Sposoby bezpiecznych rozwiązań przy skrzyżowaniu z uzbrojeniem podziemnym wykonać wg 
PN- 91/M-34501.

8. Uwagi końcowe.

- Technologia wszystkich robót oraz jakość użytych materiałów winno odpowiadać warunkom technicznym z przepisów norm państwowych i branżowych.

- Materiały użyte do budowy powinny posiadać stosowne świadectwa jakości stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

- Wszelkie zmiany w dokumentacji uzgodnić z inspektorem nadzoru i wymagają zgody projektanta.

9. Bilans utwardzonych powierzchni.

- Powierzchnia nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej gr. 8cm        – 1987,00 m2

w tym ściek przykrawężnikowy z kostki brukowej betonowej  75,00 m2  )

- Powierzchnia chodników z kostki brukowej wibroprasowanej gr. 6 cm     –  261,00 m2

Razem     –  2248,00 m2

Opracował:

tech. Z. Wasilkowska