Załącznik nr 2

Opis zakresu robót przewidzianych do wykonania zadania:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Polnej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej na działce nr 106 w Człopie polegająca na :

  - budowie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej o szer. 1,5 m,

  - remoncie istniejących nawierzchni utwardzonych – ułożenie nowej nawierzchni

z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego o długości 538,85 m,

szerokości 5,00 m,

  - budowie sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej dla przebudowywanej drogi (w etapie I budowa kanalizacji deszczowej tylko na odcinku ul. Polnej),

- przyłącza do wpustów deszczowych o dł. 82,70 m

- kanały zbiorcze dł. 168,00 m

- kolektor dł. 238,50 m

  - budowie systemu do retencji, magazynowania i rozsączania wód opadowych                               i roztopowych  (SR2 – w poboczu ul. Polnej),

  - wykonaniu dwóch progów zwalniających liniowych listwowych z kostki betonowej,

  - instalowaniu znaków drogowych.