Załącznik nr 1 do zaproszenia

„Naprawa nieszczelności  kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem warstw konstrukcyjnych drogi krajowej K22 na ul. Moniuszki w Człopie”.

ZAKRES ROBÓT:

- wykonanie projektu organizacji ruchu dla planowanych prac oraz uzyskanie wszelkich pozwoleń na wykonanie prac w pasie drogowym drogi krajowej nr 22 przy ul. Moniuszki w Człopie,

- rozbiórka i odkrywka miejsca objętego uszkodzeniem,

- diagnoza nieszczelności kanalizacji deszczowej oraz jej usunięcie z rurociągu lub studni kanalizacji deszczowej,

- odtworzenie warstw konstrukcyjnych drogi czyli:

- uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego i mechaniczne zagęszczenie,

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 8 cm na szerokości wykopu powiększonej o 15 cm poza każdą stronę naruszonej warstwy,

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 5 cm: warstwę należy wykonać na szerokości pasa ruchu oraz na długości umożliwiającej mechaniczne rozłożenie materiału rozściełaczem,

- materiał odtwarzający warstwy konstrukcyjne należy zazębić z istniejącą konstrukcją sposobem schodowym,

5. Po robotach należy wykonać badanie wskaźnika zagęszczenia gruntu, którego wynik będzie stanowił załącznik do odbioru prac.